Требования

к набору помещений столовых образовательных учреждений

Разработано в соответствии с

Сан ПиН 2.4.5. 2409-08

раздел II п. 2.3-2.13

| Наименование производственного помещения | Требование к помещениям, позволяющим осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и её реализации |
| --- | --- |
| Помещение для осуществления общественного питания обучающихся | Могут размещаться в основном здании образовательного учреждения, пристроенными к зданию или в отдельно стоящем здании, соединённым с основным зданием образовательного учреждения, отапливаемым переходом. В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 учащихся) допускается выделение одного отдельного помещения, предназначенного для хранения пищевых продуктов, раздачи и приёма пищи, мытья столовой посуды |
| Обеденный зал | Для обеспечения посадки всех обучающихся площадь обеденного зала должна быть из расчёта не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место. Количество посадочных мест в обеденном зале необходимо предусмотреть из расчёта посадки всех обучающихся образовательного учреждения не более чем в две перемены |
| Складские помещения для пищевых продуктов | Размещать на I этаже. В существующих зданиях складские помещения для хранения пищевых продуктов, размещённые в подвальных и цокольных этажах, могут функционировать при соблюдении требований к условиям хранения пищевых продуктов, а также обеспечении гидроизоляции этих помещений и соблюдении гигиенических требований по их содержанию в соответствии с санитарными правилами для организации общественного питания. Необходимо оборудовать стеллажами, подтоварниками, среднетемпературными и низкотемпературными холодильными шкафами. |
| Производственные и административно-бытовые помещения | Размещать на I этаже |
| Помещение овощного цеха первичной обработки овощей | Размещать в составе производственных помещений. Оборудование: производственные столы (не менее двух) картофелеочистительная и овощерезательная машина, моечные ванны (не менее двух), раковины для мытья рук |
| Помещение овощного цеха вторичной обработки овощей | Размещать в составе производственных помещен. Оборудование: производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее двух), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, холодильник, раковина для мытья рук |
| Загрузочная платформа | Высота платформы должна соответствовать используемому автотранспорту, перед входами, используемыми для загрузки (отгрузки) продовольственного сырья, пищевых продуктов и тары. В образовательных учреждениях рекомендуется предусматривать навесы над входами и загрузочными платформами и воздушно-тепловые завесы над проёмами дверей. |
| Хозяйственные и подсобные помещения | Могут размещаться в подвальных и цокольных этажах при условии обеспечения их гидроизоляцией, соблюдения гигиенических требований по содержанию помещений, предъявляемых к организациям общественного питания |
| Площадки для сбора твёрдых бытовых и пищевых отходов | На территории хозяйственной зоны следует предусмотреть раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твёрдым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в столовую, а также других зданий, сооружений, спортивных площадок должно быть не менее 25 метров |